## Slide 1: Reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen
Onderdeel van de Gouden Standaard Infectiepreventie in het onderwijs:
4. Reiniging en desinfectie
Deze PPT is gebaseerd op de SRI richtlijnen: Medisch Specialistische Zorg: Reiniging, desinfectie en sterilisatie (herbruikbare) medische hulpmiddelen dd. 15-01-2026
Langdurige Zorg: Reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen dd. 18-04-2024

## Slide 2: Leeswijzer
Deze PPT is gebaseerd op de landelijke SRI-richtlijnen voor de Medisch- Specialistische Zorg en de Langdurige Zorg
De inhoud is ontwikkeld voor zorgmedewerkers (in opleiding) op MBO niveau in zowel het ziekenhuis als in de langdurige zorg
Inhoud is geschreven op B1 taalniveau
De term ‘zorgvrager’ wordt gebruikt voor patiënt, cliënt of bewoner

## Slide 3: Wat is een medisch hulpmiddel?
Een medisch hulpmiddel is een hulpmiddel dat wordt gebruikt bij zorg of behandeling, zoals:
🧪 bloeddrukmeter
🌡️ thermometer
🦽 rolstoel
🚑 tillift
😷 vernevelaar
Deze hulpmiddelen moeten schoon zijn voordat ze opnieuw worden gebruikt

## Slide 4: Waarom is reinigen en desinfecteren van medische hulpmiddelen belangrijk?
Medische hulpmiddelen worden vaak door meerdere cliënten gebruikt. Op deze hulpmiddelen kunnen bacteriën, virussen en schimmels achterblijven.
Goede reiniging en desinfectie:
👵 beschermt zorgvragers tegen zorginfecties
👩‍⚕️ beschermt zorgmedewerkers
🔁 voorkomt overdracht van ziektekiemen tussen zorgvragers
✅ zorgt dat hulpmiddelen veilig opnieuw gebruikt kunnen worden
Daarom is schoon werken met medische hulpmiddelen een belangrijk onderdeel van infectiepreventie

## Slide 5: Verschil tussen reinigen en desinfecteren
Reinigen 🧽
Reinigen betekent:
zichtbaar vuil weghalen
ook veel micro‑organismen verwijderen
✅ Reinigen is altijd nodig na gebruik

## Slide 6: Verschil tussen reinigen en desinfecteren
Desinfecteren 🧴
Desinfecteren betekent:
micro‑organismen doden of onschadelijk maken
⚠️ Desinfectie is niet altijd nodig. Meestal is reinigen genoeg

## Slide 7: Wanneer moet je reinigen?
Je reinigt een medisch hulpmiddel:
✅ na elk gebruik bij een zorgvrager
✅ direct of zo snel mogelijk na gebruik
✅ ook als je geen vuil ziet
✅ altijd vóór desinfecteren

## Slide 8: Wanneer moet je desinfecteren?
Desinfecteren doe je alleen als dat nodig is:
🩸 bij bloed of andere lichaamsvloeistoffen
🦠 bij gebruik bij een zorgvrager in isolatie
👄 bij hulpmiddelen die slijmvliezen of niet‑intacte huid aanraken (bijvoorbeeld mond‑ of ooghulpmiddelen)
Routinematig desinfecteren is niet nodig. Dat kan schadelijk zijn voor mens, hulpmiddel en milieu

## Slide 9
Laag risico (niet‑kritisch) → raakt alleen de intacte huid → reinigen is voldoende
Matig risico (semi‑kritisch) → raakt slijmvliezen of kapotte huid → reinigen + desinfecteren
Hoog risico (kritisch) → raakt steriele delen van het lichaam → meestal disposable of speciale verwerking
In de langdurige zorg is vooral laag en matig risico. In ziekenhuizen komen naast niet‑kritische en semi‑kritische hulpmiddelen ook hoog risico hulpmiddelen voor (bv operatie-instrumenten)
Welk risico, welke aanpak?

## Slide 10: Hoe reinig en desinfecteer je veilig?
Algemene regels:
📄 volg altijd de instructie van de fabrikant (IFU)
🧤 gebruik PBM als dat nodig is (bijv. handschoenen)
🧽 eerst reinigen, dan pas desinfecteren
⏱️ houd je aan de contacttijd van het middel
🌬️ laat hulpmiddelen goed drogen
📦 berg hulpmiddelen schoon, droog en stofvrij op

## Slide 11: Reinigings‑ en desinfectiedoekjes
Soms worden kant‑en‑klare doekjes gebruikt
Gebruik deze:
alleen als desinfectie nodig is
volgens de afspraken van je organisatie
⚠️ Let op: gebruik ze niet automatisch, goed reinigen blijft belangrijk!

## Slide 12: Controleren of het hulpmiddel schoon is
Na reinigen (en desinfecteren):
👀 controleer of het hulpmiddel zichtbaar schoon is
🩸 let op bloed‑ of vuilresten
🔁 er worden ook periodieke controles gedaan
Zo weet je zeker dat het hulpmiddel veilig is voor hergebruik

## Slide 13: Wat moet je onthouden?
✅ Reinigen doe je altijd na gebruik
✅ Desinfecteren doe je alleen op indicatie
✅ Eerst reinigen, daarna pas desinfecteren
✅ Volg de instructies van de fabrikant
✅ Zo voorkom je infecties en werk je veilig

## Slide 14: 🌟 Situaties uit de praktijk
Situatie 1
Je meet bij meerdere zorgvragers de bloeddruk. Wanneer moet je reinigen?
👉 Na elke cliënt de manchet reinigen als deze de blote huid heeft aangeraakt. Wordt de manchet over de kleding geplaats dan is wekelijks reinigen voldoende mits de manchet zichtbaar schoon is.

## Slide 15: 🌟 Situaties uit de praktijk
Situatie 2
Een thermometer is gebruikt bij een zorgvrager in isolatie. Wat moet je met deze thermometer doen?
👉 Thermometer reinigen en desinfecteren, daarna schoon opbergen.

## Slide 16: 🌟 Situaties uit de praktijk
Situatie 3
Je ziet geen vuil op de tilliftband. Wat moet je doen voordat je de band bij een andere zorgvrager gaat gebruiken?
👉 Toch reinigen na gebruik voordat een andere zorgvrager de band gebruikt.